# Obsah:

1. Úvod 	2

2. Digitální mapy a mapové soubory

2.1 Uložení digitálních dat (struktura adresářů)

2.2 Konvence pro tvorbu jmen souborů a adresářů

2.2.1 Číslo aktualizace - "aa"

2.2.2 Formát textových souborů - "ttt"

2.2.3 Formát textových souborů seznamů souřadnic bodů - "sss"

2.3 Adresář /TEXTY

2.4 Adresář /KATASTR

2.5 Adresář /MAPY

2.6 Adresář /DTM - digitální model terénu

2.7 Adresář /DBF……………………………………………………………..……………..……….5

3. Grafická data

3.1 Zdrojový výkres DGN

4. Technické zprávy

4.1 Technická zpráva o mapování (TZMA)

4.2 Technická zpráva o digitálních datech (TZDD)

4.3 Technická zpráva o bodovém poli (TZBP)

4.4 Technická zpráva o DTM (TZTM)……….………….……………………….………………………….…7

4.5 Technická zpráva o katastru nemovitostí (TZKA) … …………………………………………...…………7

5. Formát souborů seznamů souřadnic bodů

6. Předávání dat

7. Tabulky digitalizačních předpisů

7.1 Paleta barev

7.2 Typy čar a knihovna značek

7.3 Definice textů

7.4 Měřítka map

8. Kontrolní tisky

9. Tabulky  souborů  katastrálních map (ÚDKM)

9.1 Tabulka mapových objektů souboru Účelové digitální katastrální mapy………………………….….…. 10

9.2 Tabulka mapových objektů souboru Majetkové hranice………………………………………….…...…..15

9.3 Tabulka mapových objektů souboru Výplně ploch parcel……………………………………….…….….15

10. Tabulky Základní mapy dálnice (ZMD)

10.1 Tabulka mapových objektů souboru Účelový polohopis

10.2 Tabulka mapových objektů souboru Bodová pole

10.3 Tabulky mapových objektů souborů Podrobných bodů

10.3.1 Tabulka objektů souboru čísel podrobných bodů

10.3.2 Tabulka objektů souboru značek podrobných bodů

10.4 Tabulka mapových objektů souboru Výškopis

10.5 Tabulka mapových objektů souboru Inženýrských sítí

10.6 Tabulka mapových objektů souboru Polohopis dálnice 	36

10.7 Tabulka mapových objektů souboru Dopravní značení	39

10.8 Tabulka mapových objektů souboru Registr sítí	41

10.9 Tabulka mapových objektů souboru Výplně ploch ZMD……………………….………………………41

11. Závěr………………………………………………………………………………….……………….…..43

Přílohy:

Příloha č. 1 - Paleta barev  a typy čar.....…………………………………………………………….………..44

Příloha č. 2 - Výpis knihovny značek…………………………………………….…………………………...45

Grafické přílohy

- Základní mapa dálnice 1:1500

- Základní mapa SSÚD 1:500

- Účelová katastrální mapa 1:2000

# 1. Úvod

Datový předpis pro tvorbu Základní mapy dálnice (ZMD), verze 5.0 definuje pravidla pro vytváření a předávání map skutečného provedení dálnice pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Dílčí změny v této verzi proti verzi předchozí byly provedeny na základě požadavku zadavatele  tak, aby výsledná data byla využitelná i na jiných SW platformách. Tento datový předpis navazuje především na předpis C1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, řešící tvorbu digitálních mapových podkladů pro projektovou přípravu dálnice.

pro ŘSD ČR zpracoval: 		Ing. Ivo Čevora,  GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava

tel./fax: 0653/624939 (553624939),

e-mail: geosop@iol.cz, www.geosop.cz

Kontaktní údaje ŘSD ČR:

Závod Praha:	Ing. Ladislav Mlček	Závod Brno:	Ing. Jiří Křipač

Na Pankráci 546/56,			Šumavská 33,

145 05 Praha 				659 77 Brno

tel: 02/84009291				tel: 05/41236093, (49133358)			e-mail: ladislav.mlcek@rsd.cz		e-mail: jiri.kripac@rsd.cz

www.rsd.cz

# 2. Digitální mapy a mapové soubory

Tento datový předpis definuje tvorbu dvou základních typů digitálních map a informací. Jedná se o:

- Účelovou digitální katastrální mapu (ÚDKM)

- Základní  mapu dálnice (ZMD)

Grafická data každé digitální mapy se dále dělí do mapových souborů. Pro každý soubor jsou nadefinovány základní mapové objekty (včetně všech grafických atributů). Rozdělení na mapové soubory je uvedeno v tabulce:

| Dig. mapa | Mapové soubory | Popis |
| --- | --- | --- |
| ÚDKM | Katastrální mapy | Grafické soubory v členění dle jednotlivých katastrálních území |
|  | Majetková hranice | Grafické soubory v členění dle jednotlivých katastrálních území |
|  | Geometrické plány | Grafické soubory jednotlivých geometrických plánů |
|  | Výplně ploch parcel | Grafické soubory v členění dle jednotlivých katastrálních území |
| ZMD | Účelový polohopis | Polohopis převážně v ochranném pásmu dálnice |
|  | Polohopis dálnice | Polohopis převážně na tělese dálnice |
|  | Inženýrské sítě | Všechny inženýrské sítě v zájmovém území |
|  | Dopravní značení | Dopravní značení vztažené k provozu dálnice |
|  | Výškopis | Výškopis v zájmovém území |
|  | Výškopis – kóty | Kóty výškových bodů (alternativní možnost k souboru výškopis) |
|  | Bodová pole | Body polohových a výškových bodových polí |
|  | Registr sítí | Čísla bodů podzemních inženýrských sítí z geodetického měření |
|  | Čísla podrobných bodů | Úplná čísla podrobných bodů z geodetických měření |
|  | Výplně ploch ZMD | Výplně ploch pro vybrané plošné prvky ZMD |

## 2.1  Uložení digitálních dat (struktura adresářů)

Data budou předávána v pevné struktuře adresářů. V podadresářích budou uloženy mapové soubory digitálních map, textové soubory technických zpráv a další popisné nebo databázové soubory, jejichž specifikace bude uvedena v technické zprávě.

V tabulce je uveden popis jednotlivých podadresářů:

| Název adresáře | Popis |
| --- | --- |
| \TEXTY | Textové údaje (technické zprávy, důležité doklady ...) |
| \KATASTR | Účelové digitální katastrální mapy a geometrické plány |
| \MAPY | Ostatní grafické soubory Základní mapy dálnice |
| \DTM | Definiční data digitálního modelu terénu (viz "C1") |
| \DBF | Databázové údaje |

## 2.2  Konvence pro tvorbu jmen souborů a adresářů

### 2.2.1  Číslo aktualizace - "aa"

Součást jména souboru označující číslo změny souborů.

- 00 - základní etapa měření

- platné číslo aktualizace přidělí zpracovateli odpovědní  pracovníci Ředitelství silnic a dálnic ČR.

- aktualizace se budou číslovat v jedné číselné řadě pro všechny digitální mapy, tzn. že každý zpracovatel dostane přiděleno jednoznačné číslo aktualizace.

### 2.2.2  Formát textových souborů - "ttt"

Přípona dle formátu textových dat:

- .TXT ASCII text, kódování LATIN2

- .602 formát textového editoru T602, kódování LATIN2.

- .DOC formát textového editoru Microsoft Word pro Windows (verze 6.0 a vyšší)

- .XLS formát  tabulkového procesoru Microsoft Excel

Jiné formáty (editorů pracujících pod systémem Windows) lze použít po předchozí dohodě s objednatelem.

### 2.2.3  Formát textových souborů seznamů souřadnic bodů - "sss"

Doporučené přípony souborů textových seznamů souřadnic bodů jsou .YXZ nebo .SOU .

## 2.3  Adresář /TEXTY

Adresář /TEXTY obsahuje textové soubory technických zpráv a ostatní informace popisující předávaná data.

| Povinné soubory v adresáři /TEXTY |
| --- |
| TZSTaa.ttt | celková (souhrnná) technická zpráva stavby |
| TZMAaa.ttt | technická zpráva o mapování |
| TZDDaa.ttt | technická zpráva o digitálních datech |
| TZBPaa.ttt | technická zpráva o bodovém poli |
| TZKNaa.ttt | technická zpráva o katastru nemovitostí |

## 2.4  Adresář /KATASTR

Adresář /KATASTR obsahuje grafické soubory vztahující se k údajům katastru nemovitostí (1). Jedná se o Účelové digitální katastrální mapy, jednotlivé geometrické plány  (GP) a další soubory dle níže uvedené tabulky. Databázové soubory popisných údajů o parcelách a jejich vlastnících (uživatelích) budou uvedeny v adresáři DBF po jednotlivých katastrálních územích.

ÚDKM jsou, v souladu s předpisem (2) o výměnném formátu DKM, vytvářeny po katastrálních územích.

Názvy mapových souborů  vycházejí z předpisu o výměnném formátu DKM. Název souboru dle odstavce 4.4.1  metoda a) je "K@@@xxx" kde:

K  	- značí DKM s číslováním používaným na katastrálních úřadech

@@@ 	- třímístné označení okresu (2. až 4. místo číselného kódu  podle číselníku okresů ČSÚ)

xxx	- třímístné označení katastrálního území v rámci okresu

Z důvodu potřeby dvou volných znaků v názvu souboru na číslo aktualizace ("aa") bude v ÚDKM vypuštěn znak "K" na začátku jména. Názvy souborů tedy budou ve formátu "@@@xxxaa".

| Povinné soubory v adresáři /KATASTR |
| --- |
| @@@xxxaa.dgn | digitální katastrální mapy |
| Gxxxxxzpmz | jednotlivé geometrické plány, název souboru je složen z pětimístné logické zkratky názvu katastrálního území a čísla ZPMZ (záznamu podrobného měření změn) |
| Gyyyyy | společný soubor všech geometrických plánů (pro trvalý zábor, oddělovacích i pro věcná břemena) pro celou dálniční stavbu. Číslo stavby je uvedeno ve tvaru yyyyy. |
| Mxxxxx | soubor majetkové hranice ŘSD ČR |
| Fxxxxx | soubor výplně ploch parcel |

Po dohodě s konečným uživatelem (ŘSD ČR) lze použít pro název souboru účelové digitální katastrální mapy označení „Kxxxxx“, kde xxxxx je logickou zkratkou příslušného katastrálního území. Shodná zkratka názvu k.ú. je použita jako identifikátor u souborů geometrických plánů, majetkové hranice a souboru výplně ploch parcel.

## 2.5  Adresář /MAPY

Adresář /MAPY obsahuje grafické mapové soubory Základní mapy dálnice a textové soubory seznamů souřadnic a výšek podrobných bodů.

| Povinné soubory v adresáři /MAPY |
| --- |
|  | Základní mapa dálnice |
| Uaa.dgn | účelový polohopis |
| Paa.dgn | polohopis dálnice |
| Saa.dgn | inženýrské sítě |
| Daa.dgn | dopravní značení |
| Vaa.dgn | výškopis |
| Kaa.dgn | kóty výškových bodů (alternativní možnost k souboru výškopisu) |
| Baa.dgn | bodové pole |
| Raa.dgn | registr sítí - podrobné body pouze podzemních vedení |
| Caa.dgn | podrobné body - čísla bodů |
| Faa.dgn | výplně ploch ZMD |
| PBaa.sss | podrobné body – text. soubor seznamu souřadnic podrobných bodů |

## Jako nepovinné soubory mohou být dle požadavku objednatele vyhotoveny i další grafické soubory, např. odkazy na digitální fotografie, soubory s matematickou osou včetně staničení apod. Datové modely pro tyto nepovinné soubory určí odpovědní pracovníci ŘSD ČR.

## 2.6  Adresář /DTM – digitální model terénu

| Povinné soubory v adresáři /DTM |
| --- |
| DBaa.yxz | textový soubor seznamu bodů |
| DSaa.spo | textový soubor povinných spojnic |
| DVaa.dgn | needitovaná kresba vrstevnic - 2D |
| DSaa.dgn | needitovaná kresba povinných spojnic |

V případě použití systému ATLAS lze dodat soubor bodů (DBaa.PSB) a soubor popisů spojnic (DSaa.PSP) ve tvaru běžném v programu ATLAS, fy ATLAS, spol. s r.o. Praha.

## 2.7  Adresář /DBF

Adresář /DBF obsahuje databázové údaje o inženýrských sítích a údaje o pozemcích.

| Povinné soubory v adresáři /DBF |
| --- |
| MSCATLOG.DBF | řídící tabulka pro připojení DB v MicroStation |
| xxxxxPARC.DBF | databázová tabulka s informacemi o parcelách (struktura bude upřesněna) |
| xxxxxSITE.DBF | databázová tabulka s informacemi o sítích (struktura – viz dále) |

xxxxx představuje logickou zkratku čísla dálniční stavby.

# 3.  Grafická data

Vytvořené mapové (grafické) soubory budou zpracovatelem předávány ve formátu .DGN (vyhotoveném v systému MicroStation, fa BENTLEY). V tomto formátu budou také na Ředitelství silnic a dálnic ČR archivovány.  Textové entity (elementy) budou v grafických souborech zaznamenány s kódováním Win 1250. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

### 3.1 Zdrojový výkres DGN

Souřadnicové údaje budou udávány v souřadnicovém systému S-JTSK s neredukovanými souřadnicemi.

Výkresy budou kresleny ve III. kvadrantu (souřadnice -x, -y). Souřadnice -x ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice -y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Nad výkresem lze definovat pomocný souřadný systém otočený o 180 stupňů kolem bodu o souřadnicích x=0, y=0.

Pracovní jednotky (Working Units) v systému MicroStation jsou

master units (hlavní jednotky) 		m

sub units (vedlejší jednotky) 		cm

sub units per master units 			100 (100cm / 1m)

position units per sub units 		10 (10 poz. jednotek UORS/1cm)

Základní „seedfile“ bude zpracovatelům předán.

# 4.  Technické zprávy

Základní typy technických zpráv jsou:

TZST – celková (souhrnná ) technická zpráva stavby (podadresář \TEXTY)

TZMA - technická zpráva o mapování (podadresář \TEXTY)

TZDD - technická zpráva o digitálních datech (podadresář \TEXTY)

TZBP - technická zpráva o bodovém poli (podadresář \TEXTY)

TZTM - technická zpráva o DTM (podadresář \TEXTY)

TZKN – technická zpráva o katastru nemovitostí (podadresář \TEXTY)

Technické zprávy budou předávány jednak v digitální podobě a jednak vytištěné a ověřené dle příslušných předpisů – ÚOZI včetně uvedení čísla oprávnění. Počet kopií technických zpráv v tištěné podobě bude určen po dohodě se zadavatelem. Pokud nebude stanoveno jinak, budou zadavateli předány tři kopie technických zpráv. Výše uvedené technické zprávy mohou být vyhotoveny jako samostatné kapitoly celkové technické zprávy celé stavby (soubor TZSTyyyyy, kde yyyyy představuje číslo dálniční stavby).

## 4.1  Technická zpráva o mapování (TZMA)

Soubor TZMAaa.ttt bude obsahovat minimálně tyto údaje

- všeobecný popis (údaje) o stavbě a inženýrských sítích

- způsob zaměření polohopisu a výškopisu, střední chyba podrobných bodů (třída přesnosti),

- popis technologie zpracování, použitý software pro zpracování,

- zaměření inženýrských sítí, seznam správců inženýrských sítí a jejich pořadových čísel,

- souborný seznam všech dílčích seznamů souřadnic a výšek geodetického měření, nejlépe po stavebních objektech ,

- výpis všech subdodavatelů včetně kontaktů (telefony, e_mail, apod),

- seznam veškerých doplňků nad rámec tohoto předpisu,

- seznam všech dotčených katastrálních území včetně identifikátorů (definiční bod, č. k.ú.)

## 4.2  Technická zpráva o digitálních datech (TZDD)

# Soubor TZDDaa.ttt bude obsahovat minimálně tyto údaje

- použité podklady (vstupní podklady), jejich druhy a zdroje, odkud byly získány, u digitálních podkladů  verze datových modelů,

- uspořádání předávaných dig. dat (adresáře a soubory s popisem obsahů  souborů),

- doplňky nad rámec datového modelu dle tohoto předpisu s podrobným rozpisem atributů,

## 4.3  Technická zpráva o bodovém poli (TZBP)

Soubor TZBPaa.ttt bude obsahovat minimálně tyto údaje

- specifika při tvorbě bodového pole, způsob zaměření, střední chyby, dopustné odchylky,

- způsoby stabilizace a ochrany bodů,

- místopisy bodů,

- seznam veškerých doplňků nad rámec tohoto předpisu.

## 4.4  Technická zpráva o DTM (TZTM)

Soubor TZTMaa.ttt bude obsahovat minimálně tyto údaje

- rozsah, využití podkladů, popis zpracování,

- výsledky kontrolního měření u přebírané části (ochranné pásmo dálnice),

- použitý software,

- specifika při tvorbě DTM,

- seznam veškerých doplňků nad rámec tohoto předpisu.

## 4.5  Technická zpráva o katastru nemovitostí (TZKN)

Soubor TZKNaa.ttt bude obsahovat minimálně tyto údaje

- seznam dotčených katastrálních území s uvedením typu stávajících katastrálních map (DKM, KM-D, grafické mapy s dekadickými měřítky, sáhové mapy apod.),

- způsob tvorby ÚDKM (převzetí DKM, KM-D, scanování, vyrovnání rastrů apod),,

- soupis všech geometrických plánů, vyhotovených pro stavbu (GP pro trvalý zábor, oddělovací GP, GP pro věcná břemena), s uvedením jednotlivých zhotovitelů a telefonických kontaktů. Seznam bude vyhotoven v tabulce dle katastrálních území a časové posloupnosti,

- seznam vyhotovených, ale nezapsaných GP k datu předání díla,

- aktuálnost předávaných katastrálních map,

- údaje o vytyčení a stabilizaci bodů trvalého záboru (majetkové hranice ŘSD ČR) po stavbě včetně odchylek vůči původnímu GP,

- seznam veškerých doplňků nad rámec tohoto předpisu.

# 5.  Formát souborů seznamů souřadnic bodů

Každá věta souboru (každý řádek) obsahuje 4 povinné údaje (sloupce) a dva údaje (sloupce) nepovinné. Povinné jsou první čtyři a nepovinný je pátý a šestý údaj. Údaje v jednotlivých sloupcích jsou od sebe odděleny jednou nebo více mezerami ,čárkou nebo znakem <TAB>. Pozice sloupců ve větách, které jsou uvedeny v dalším popisu jsou doporučené (usnadní se tím manipulace se soubory - spojování, tisky), ale nejsou povinné, pokud si to objednatel nevyžádá.

| Údaj | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Číslo bodu |
| 2 | souřadnice Y (souřadnicový systém S-JTSK) |
| 3 | souřadnice X - (souřadnicový systém S-JTSK) |
| 4 | výška bodu Z (výškový systém Balt p.v.) |
| 5 | typ bodu - udává kvalitu a způsob získání bodu - dle (1) 1 - body určené se střední souřadnicovou chybou 0,04m (kód kvality 1) 2 - body určené se střední souřadnicovou chybou 0,08m (kód kvality 2) 3 - body určené se střední souřadnicovou chybou 0,14m (kód kvality 3) 4 - body určené se střední souřadnicovou chybou 0,26m (kód kvality 4) |
| 6 | Poznámka – slovní popis měřeného prvku, vztažný bod výšky (terén, inženýrská síť před záhozem, apod) |

Při zaměřování skutečného stavu je vhodné zaměřovat jednotlivé předměty měření po stavebních objektech (SO) a tím vytvářet samostatné seznamy souřadnic jednotlivých stavebních objektů . Přehled seznamů souřadnic jednotlivých SO je nutno uvést v technické zprávě o mapování.

# 6.  Předávání dat

Data budou na Ředitelství silnic a dálnic ČR předávána na dohodnutých paměťových médiích. Základním mediem pro předání  jsou CD-R nebo CD-RW, u menších staveb lze využít diskety 3,5"/1,44MB, Bernoulli disky 90MB, magnetooptické disky 1,3GB (Maxoptix), ZIP 100 MB. V případě použití komprimačního programu bude s daty dodán také nekomprimovaný textový soubor popisující způsob komprimace a dekomprimace a dekomprimační program.

Datový nosič musí být opatřen nálepkou s minimálně těmito identifikačními daty:

- označení stavby resp. její části,

- obsah díla

- číslo aktualizace, datum

- identifikace zhotovitele, kontakt – telefon, e_mail

- v případě disket číslo diskety ve tvaru p/c (pořadové číslo/celkový počet), diskety se ochrání proti náhodnému přepisu nebo mazání.

# 7.  Tabulky digitalizačních předpisů

V tabulkách digitalizačních předpisů pro jednotlivé digitální mapy jsou tyto sloupce:

| Název mapového objektu | jméno mapového objektu |
| --- | --- |
| Název vrstvy |  |
| Pro MicroStation |  |
| Vrstva | číslo vrstvy v DGN souboru systému MicroStation |
| Barva | barva grafických elementů tvořící mapový objekt |
| Šířka | tloušťka čáry grafických elementů tvořících mapový objekt |
| Typ | druh (typ) čáry tvořící daný mapový objekt. |
| Element *) | typ grafických elementu (entity) systému MicroStation |
| Značka | název značky (buňky, cell, bloku) v knihovně značek (souboru bloků) a v normě ČSN 01 3411 |
| Poznámka | bližší popis mapového objektu, příp. jeho tvorby |

## Typ LIN zastupuje všechny lineární typy čar:  line, linestring, complexstring, arc, curve.

## 7.1  Paleta barev

V datovém předpisu jsou použity čísla barev ze standardní (default) palety barev systému MicroStation PC verze 5.0 a vyšší.

## 7.2  Typy čar a knihovna značek

V datovém předpisu se vychází z osmi základních typů čar (0..7) systému MicroStation. Základní typy čar jsou:

| MSTN | Název | Použití |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | základní typ čáry |
| 1 | DOT | použití pro odlišení některých objektů |
| 2 | MED DASH | shora neviditelná |
| 3 | LONG DASH | vedení - nadzemní |
| 4 | DOT-DASH | hranice chráněného území |
| 5 | SHORT DASH | chráničky inženýrských sítí |
| 6 | DASH-DOT-DOT | hranice ochranného pásma |
| 7 | LONG DASH-SHORT DASH | vedení - neověřené |

Typ č.1 se používá pro např. v mapovém souboru ÚDKM na objekty "ZE - rušené hranice parcel" a "ZE - rušené ostatní čáry", pro průběhy vrstevnic pod mosty apod.

Shora neviditelné hrany se kreslí typem čáry č.2 do stejné vrstvy a stejnými grafickými atributy jako shora viditelné čáry objektu.

V souborech se používají následující typy čar :

- CL1-L	-  svodidlo jednostranné levé

- CL1-P	- svodidlo jednostranné pravé

- CL2		-  svodidlo zdvojené

- CL3		-  řetěz

- CL4		-  zábradlí

- CL5		-  plot

- CL6   		-  přerušovaná střední čára

- CL7   		-  betonové svodidlo

- CL8   		-  hranice katastrálního území

- CL9   		-  zvýraznění čísla dálničních mostů (ovál)

- CL10 		-  svodidlo lanové

Pro tvorbu souborů se standardně využívá značek z knihovny GEO_1000.cel ( viz příloha).

## 7.3  Definice textů

V poznámce u textových elementů jsou uvedeny jejich atributy pro systém MicroStation.

| font | FT= |
| --- | --- |
| velikost textu | ..m/..m |
| zarovnání | TXJ= |

Použité fonty textových elementů jsou uvedeny v tabulce. Názvy fontů MicroStation odpovídají názvům v knihovně vektorových fontů MicroStation verze 5.0 a vyšší.  Čísla fontů jsou doporučená čísla (standardně použitá čísla).

| Číslo fontu MicroStation | Název fontu MicroStation | Název fontu AutoCAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CS_WORKING | ROMANS8 |
| 23 | CS_ITALICS | ITALIC8 |

Zkratka u definice zarovnání textu označuje umístění vztažného bodu textu. První písmeno označuje pozici ve vodorovném (horizontálním) směru, druhé písmeno označuje pozici ve svislém (vertikálním) směru.

| Zarovnání textu |
| --- |
| 1. písmeno | 2. písmeno |
| L - vlevo (left) C - uprostřed (center) R - vpravo (right). | T - nahoře (top) C - uprostřed (center) B - dole (bottom) |

## 7.4  Měřítka map

Pro každý grafický soubor je definováno vztažné měřítko mapy (měřítko mapy, ve kterém při vykreslení na plotru  jsou texty a značky ve správné velikosti).

Textové popisy a značky jsou v digitalizačním předpisu umisťovány v samostatných vrstvách z důvodu snadné změny jejich velikosti (případně jejich vypnutí) při vykreslování map jiných měřítek. Pro soubory katastrálních map se standardně předpokládá měřítko 1:2000, pro soubory Základní mapy dálnice měřítko 1:1000 a pro soubory SSÚD (Středisko správy a údržby dálnic) a jiné detailní mapové podklady měřítko 1:500. Pro tvorbu tzv. „atlasu  ZMD“ se po dohodě s objednatelem prací používá měřítko 1:1500 pro vektorovou Základní mapu dálnice a 1:3000 pro ortofotomapu.

# 8.  Kontrolní tisky

S digitálními daty budou na Ředitelství silnic a dálnic ČR předávány i kontrolní tisky vytvořených mapových souborů. Obsah a měřítka map budou stanovena odpovědnými pracovníky ŘD ČR.

Pokud nebude stanoveno jinak, budou kontrolní tisky v měřítku 1:2000 pro ÚDKM a 1:1000 pro ZMD (pro  SSÚD 1:500). Do kontrolních tisků ZMD bude dotištěn průběh majetkové hranice a čísla parcel ze souboru účelové digitální katastrální mapy.

Klady mapových listů ZMD, SSÚD eventuelně sekcí odsouhlasí pracovníci ŘSD ČR. Pro tvorbu kontrolních tisků platí tyto obecné zásady:

- tisk na Ink-Jet plotru		- konfigurační soubor 650_ZMD5.PLT

- mimorámové údaje		- dle vzorového listu

- dva hektarové křížky v protilehlých rozích mají uvedeny souřadnice JTSK

- do mimorámových údajů se v místě styku osy dálnice s rámem ML uvádí číslo a směry dálnice (např. D1-Praha, D5-Plzeň)

Obsah kontrolního tisku vyplývá z přiložených vzorových listů.  Kontrolní tisky se vždy skládají z více souborů.

Obsahem kontrolního tisku Základní mapy dálnice jsou soubory kategorie ZMD (bez souboru čísel podrobných bodů a bodů registru sítí), včetně výplní ploch ZMD, doplněné souborem majetkové hranice ŘSD ČR a čísly parcel KN.

Obsahem kontrolního tisku Účelové digitální katastrální mapy jsou aktuální soubory katastrálních map jednotlivých k.ú., doplněné o majetkovou hranici ŘSD ČR včetně výplní ploch pozemků uvnitř majetkové hranice, které dosud nebyly vykoupeny. Součástí tisku je rovněž vyznačení všech geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen.

# Tabulky souborů katastrálních map (ÚDKM)

# 9.1  Tabulka mapových objektů souboru Účelové digitální katastrální mapy map

Digitalizační předpis Účelové digitální katastrální mapy je shodný s předpisem uvedeným v C1. Proti předchozí verzi byly z přepisu C1 převzaty mapové objekty pro tvorbu geometrických plánů a plánů pro vyznačení věcných břemen.

Poznámky:

- u souběhu katastrální a jiné správní hranice je nutno vykreslovat všechny průběhy hranic,

- převod KM-D do JTSK musí být proveden přímo na místně příslušném katastrálním úřadě, jednoznačným transformačním klíčem. Převod dle vlastních identických bodů není doporučen,

- vzhledem k postupnému rozšiřování digitalizace KM (soubory DKM a KM-D), je možno po dohodě s objednatelem prací využívat standardní datový model pro DKM a tvorbu geometrických plánů (GP) provádět dle tohoto předpisu ,

- jednotlivé geometrické plány  jsou vyhotoveny s využitím ÚDKM,  název souboru je Gxxxxxzpmz, kde xxxxx představuje logickou zkratku názvu k.ú. a zpmz číslo příslušného GP.

- souborný geometrický plán celé stavby je pak vyhotoven v závěru prací a představuje sloučení všech GP trvalého záboru, slučovacích GP  (GP vnitřního členění) a GP pro vyznačení věcných břemen, název souboru je Gyyyyy, kde yyyyy představuje logickou zkratku názvu (čísla) dálniční stavby

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | KATASTRÁLNÍ MAPA - K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| KN - hranice katastrálního území | K-KN-HR-SPRAV | 1 | 43 | 4 | CL8 | typ LIN |  | polyline |  | - plná čára tvořící hranici kat. území |
| KN - hranice státní - značka |  |  |  |  |  | cell |  | block | 02_02 | - značka na čáře hranice |
| KN - hranice krajská - značka |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_03 | - značka na čáře hranice |
| KN - hranice okresní - značka |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_04 | - značka na čáře hranice |
| KN - hranice obecní - značka |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_05 | - značka na čáře hranice |
| KN - názvy správních celků | K-KN-NAZ-SPRAV | 2 | 18 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1; - název kat.území - 4m/4m |
|  |  |  | 26 |  |  | text |  |  |  | - název státu , 8,5m/8,5m |
|  |  |  | 34 |  |  | text |  |  |  | - název kraje, 7m/7m |
|  |  |  | 42 |  |  | text |  |  |  | - název okresu, 6m/6m |
|  |  |  | 50 |  |  | text |  |  |  | - název obce , 4,4m/4,4m |
| KN - obvod intravilánu | K-INTRAVILAN | 3 | 0 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| KN - hranice parcel | K-KN-HR-PARC | 4 | 88 | 2 | 0 | typ LIN |  | polyline |  | - plná čára hranic parcel v mapách KN |
|  |  |  |  |  | 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| KN - čísla pozemkových parcel | K-KN-PARCIS-P | 5 | 24 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1; 2,5m/2,0m; TXJ=CC |
|  |  |  | 60 |  |  | text |  |  |  |  |
|  |  |  | 58 |  |  | text |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 0 | 0 | line |  |  |  | -vodorovné lomítko (nepoužívat) |
|  |  |  | 60 |  |  | text |  |  |  |  |
|  |  |  | 58 |  |  | text |  |  |  |  |
| KN - čísla stavebních parcel (pouze u dvojího číslování) | K-KN-PARCIS-S | 6 | 8 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1; 2,5m/2,0m; TXJ=CC |
| KN - značky stavebních objektů | K-KN-STAV-OBJ | 7 | 24 | 0 | 0 | cell |  | block | 04_02 | - budova zděná, betonová, kovová |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_03 | - budova dřevěná |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_09 | - kostel, kaple nebo modlitebna |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_10 | - synagóga |
| KN - značky druhů pozemků | K-KN-KULTURY | 8 | 88 | 0 | 0 | cell |  | block | 03_01 | - orná půda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_02 | - chmelnice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_03 | - vinice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_04 | - zahrada |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_05 | - ovocný sad |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_06 | - louka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_07 | - pastvina |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_08 | - lesní půda bez rozlišení druhu porostu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_14 | - park, okrasná zahrada |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_15 | - hřbitov |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_16 | - neplodná půda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_01 | - povrchová těžba nerostů a surovin |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_03 | - ložisko slatin a rašelin |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_02 | - vodní tok |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_03 | - vodní nádrž |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_04 | - močál |
| KN - ostatní kresba | K-KN-OST-KRE | 9 | 103 | 0 | 0 | typ LIN |  | polyline |  | - všechny slučkové čáry |
|  |  |  |  |  | 2 | typ LIN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cell cell |  |  | 04_201 04_202 | - most, propustek |
|  |  |  | 13 | 0 | 4 | typ LIN |  |  |  | - hranice chráněného území |
|  |  |  | 13 | 0 | 6 | typ LIN |  |  |  | - hranice ochranného pásma |
| KN - slučky | K-KN-SLUCKY | 10 | 72 | 0 | 0 | cell |  | block | 02_18 | - slučka |
| KN - hraniční znak | K-KN-HRAN-ZN | 11 | 40 | 0 | 0 | cell |  | block | 01_05 | - hraniční znak |
| KN - další prvky polohopisu | K-KN-DALSI | 12 | 31 | 0 | 0 | cell |  | block | 03_18 | - nemovitá kulturní památka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_11 | - střed předmětu malého rozsahu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_12 | - předmět malého rozsahu (bez rozlišení) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_11 | - veřejná studna |
| KN - popisy | K-KN-POPISY | 13 |  | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1; TXJ=CC; |
|  |  |  | 9 |  |  | text |  |  |  | - město, 8,5m/8,5m |
|  |  |  | 48 |  |  | text |  |  |  | - městský obvod, městská část, 5m/5m |
|  |  |  | 56 |  |  | text |  |  |  | - obec, 6,7m/6,7m |
|  |  |  | 64 |  |  | text |  |  |  | - část obce, 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 72 |  |  | text |  |  |  | - náměstí, park, 2,3m/2,3m |
|  |  |  | 80 |  |  | text |  |  |  | - název ulice, 1,4m/1,4m |
|  |  |  | 88 |  |  | text |  |  |  | - pozemková trať, 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 96 |  |  | text |  |  |  | - podružná pozemková trať, 2,9m/2,9m |
|  |  |  | 104 |  |  | text |  |  |  | - řeka sloužící k vodní dopravě, 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 112 |  |  | text |  |  |  | - řeka, jezero, rybník, přehrada 3,4m/3,4m |
|  |  |  | 120 |  |  | text |  |  |  | - potok, rybník - 2,3m/2,3m |
|  |  |  | 14 |  |  | text, line |  | text, line |  | - šipka k parcelnímu číslu a parc. číslo malých parcel - 1,7m/1,7m |
| KN - klad mapových listů | K-KN-KLAD-ML | 15 | 48 | 0 | 0 | typ LIN |  | line |  | - rámy mapových listů |
|  |  |  |  |  |  | text |  | text |  | - nomenklatura ML, FT=1; 5,7m/5,7m; TXJ=CC |
| KN - hektarové křížky + popis |  | 16 | 56 | 0 | 0 | cell, text |  | text | 99_01 99_02 99_03 | FT=1; 2,0m/2,0m |
| ZE - hranice katastrálního území | K-ZE-HR-SPRAV | 21 | 19 | 4 | 4 | typ LIN |  | polyline |  | - plná čára tvořící hranici k.ú. |
| ZE - hranice parcel | K-ZE-HR-PARC | 24 | 21 | 0 | 4 | typ LIN |  | polyline |  |  |
| ZE - čísla pozemkových parcel | K-ZE-PARCIS-P | 25 | 29 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=23; 2,5/2,0m; TXJ=CC |
|  |  |  | 29 | 0 | 0 | line |  |  |  | - vodorovné lomítko (nepoužívat) |
| ZE - čísla stavebních parcel | K-ZE-PARCIS-S | 26 | 29 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=23; 2,5/2,0m; TXJ=CC |
| ZE - značky stavebních objektů | K-ZE-STAV-OBJ | 27 | 0 | 0 | 0 | cell |  | block |  | - viz vrstva KN |
| ZE - značky druhů pozemků | K-ZE-KULTURY | 28 | 29 | 0 | 0 | cell |  | block |  | - viz vrstva KN |
| ZE- ostatní kresba | K-ZE-OST-KRE | 29 | 21 | 0 | 4 | typ LIN |  | polyline |  | - viz vrstva KN |
|  |  |  | 29 | 0 | 4 | typ LIN |  |  |  | - hranice chráněného území |
|  |  |  | 29 | 0 | 6 | typ LIN |  |  |  | - hranice ochranného pásma |
| ZE slučky | K-ZE-SLUCKY | 30 | 29 | 0 | 0 | cell |  | block | 02_18 |  |
| ZE - hraniční znak | K-ZE-HRAN-ZN | 31 | 0 | 0 | 0 | cell |  | block | 01_05 | - hraniční znak |
| ZE - další prvky polohopisu | K-ZE-DALSI | 32 | 0 | 0 | 0 | cell |  | block |  | - viz vrstva KN |
| ZE - popisy | K-ZE-POPISY | 33 |  | 0 | 0 | text |  | text |  | - viz vrstva KN |
|  |  |  | 9 |  |  | text |  |  |  | - město, 8,5m/8,5m |
|  |  |  | 48 |  |  | text |  |  |  | - městský obvod, městská část, 5m/5m |
|  |  |  | 56 |  |  | text |  |  |  | - obec , 6,7m/6,7m |
|  |  |  | 64 |  |  | text |  |  |  | - část obce, 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 72 |  |  | text |  |  |  | - náměstí, park, 2,3m/2,3m |
|  |  |  | 80 |  |  | text |  |  |  | - název ulice, 1,4m/1,4m |
|  |  |  | 88 |  |  | text |  |  |  | - pozemková trať, 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 96 |  |  | text |  |  |  | - podružná pozemková trať, 2,9m/2,9m |
|  |  |  | 104 |  |  | text |  |  |  | - řeka sloužící k vodní dopravě - 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 112 |  |  | text |  |  |  | - řeka, jezero, rybník, přehrada, 3,4m/3,4m |
|  |  |  | 120 |  |  | text |  |  |  | - potok, rybník, 2,3m/2,3m |
|  |  |  | 14 |  |  | text, line |  | text, line |  | - šipka k parcelnímu číslu a parc. číslo malých parcel, 1,7m/1,7m |
| ZE - klad mapových listů | K-ZE-KLAD-ML | 35 | 0 | 0 | 0 | typ LIN, text |  | line, text |  | - viz vrstva KN |
| ZE - rušené hranice parcel | K-RUS-HR-PARC | 37 | 21 | 0 | 2 | typ LIN |  | polyline |  |  |
| ZE - rušené ostatní čáry | K-RUS-OST-CARY | 38 | 0 | 0 | 1 | typ LIN |  | polyline |  |  |
| ZE - rušené parcelní čísla | K-RUS-PAR-CIS | 39 | 0 | 0 | 0 | text |  | text |  |  |
| BPEJ - hranice | K-BPEJ-HR | 41 | 4 | 0 | 0 | typ LIN |  | polyline |  |  |
| BPEJ - kód | K-BPEJ-KOD | 42 | 4 | 0 | 0 | text |  | text |  | FT=1, 5m/5m, TXJ=CC |
| GP - hranice nových percel, hranice věcných břemen |  | 43 | 1 | 4 | 0/2 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP - parc. čísla (včetně kroužků) nových parcel |  | 44 | 3 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=23, 2/2m - 1:1000 |
| GP - díly nově vytvořených parcel trvalého záboru, |  | 45 | 83 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 1,5/1,5m - 1:1000 |
| GP - díly dočasného záboru (včetně kroužků) |  | 46 | 6 | 1 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 3/3m - 1:1000 |
| GP - rušení hraničních parcel + šipky k parc. číslům |  | 47 | 50 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP- číslo lomového bodu hranice (v trv. záboru) |  | 48 | 7 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 1,3/1,3m - 1:1000 |
| GP - rám a popis SMO-5 |  | 49 | 103 | 0 | 0/3 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |
| GP - rám GP + sever, popis detailu |  | 50 | 1 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP - trvalý zábor - oměrné |  | 51 | 2 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=23, 1,5/1,5m - 1:1000 |
| GP - trvalý zábor - hranice |  | 52 | 4 | 4 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP - trvalý zábor - značka lomového bodu |  | 53 | 4 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | d=2mm - 1:1000 |
| GP - trvalý zábor - číslo lomového bodu |  | 54 | 4 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |
| GP - dočasný zábor - hranice |  | 55 | 35 | 2 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP - dočasný zábor - značka lomového bodu |  | 56 | 36 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | d=2mm - 1:1000 |
| GP - dočasný zábor - číslo lomového bodu |  | 57 | 36 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |
| GP - dočasný zábor - oměrné |  | 58 | 2 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=23, 1,5/1,5m - 1:1000 |
| ZMPM - šrafy v objektech + popis ZPMZ (tiráž) |  | 59 | 6 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |
| GP - sekce pro tisk |  | 60 | 30 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| GP - číslo LV |  | 61 | 11 | 1 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |
| Pomocné - číslo bodu vyt. sítě nebo PBPP (číslo + značka) |  | 62 | 10 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 4/2m - 1:1000 |
| Pomocné - osa dálnice, kilometráž |  | 63 | 111 | 1 | 4 | typ LIN |  |  |  | FT=1, 2/2m - 1:1000 |

# 9.2  Tabulka mapových objektů souboru Majetkové hranice

Při tvorbě souboru Majetkové hranice ŘSD ČR je třeba úzce spolupracovat s majetkoprávním oddělením zadavatele prací. Výchozím podkladem jsou stávající soubory jednotlivých geometrických plánů trvalého záboru a soubory geometrických plánů oddělovacích (vnitřní členění) eventuelně souborný geometrický plán celé stavby. Před předáním objednateli musí být vyhotoven předběžný tisk a majetková hranice musí být odpovědným pracovníkem objednatele odsouhlasena. Soubory Majetkové hranice jsou vyhotoveny po jednotlivých katastrálních územích. Název souboru je Mxxxxx, kde xxxxx představuje logickou zkratku názvu katastrálního území. Čísla bodů majetkové hranice mohou být dvojí:

- jednotná číselná řada hranice trvalého záboru dle projektu,

- samostatné číselné řady dle jednotlivých GP (v tomto případě je nutno uvádět číslo v plném tvaru, tj. včetně čísla ZPMZ).

V případě tisku souboru Majetkové hranice v jiném než vztažném měřítku (1:2000) je možno velikost textů úměrně změnit.

# Tabulka mapových objektů souboru Výplně ploch parcel

Soubory výplně ploch pozemků jsou opět vyhotoveny po jednotlivých katastrálních územích.  Před odevzdáním výsledného díla musí být provedeno porovnání  stavu evidovaného na místně příslušném katastrálním úřadu a účelové digitální katastrální mapy. Tato musí být aktualizována těsně před dokončením (předáním) výsledného díla. Po aktualizaci bude provedena identifikace vlastnických vztahů uvnitř majetkové hranice ŘSD ČR. Parcely ležící uvnitř majetkové hranice, jejichž vlastníkem při odevzdání výsledného díla není ŘSD ČR, budou vyplněny příslušnou barvou dle datového modelu. V případě, že v době zpracování nejsou dosud vloženy v KN některé již vyhotovené GP, budou barevně vyplněny všechny díly dotčených parcel uvnitř majetkové hranice. Název souboru je Fxxxxx, kde xxxxx představuje logickou zkratku názvu katastrálního území.

Poznámka:

- po ukončení stavby se provedou výplně ploch u tzv. „cizích“ parcel (vlastníkem není ŘSD ČR) v kategorii „ parcela cizí, bez stavby“, barva plochy 119, tmavě zelená, barva obvodu 16

- po dohodě s objednatelem je možno navíc provést i změnu barvy čísla vyplněné parcely,

- ostatní kategorie, uvedené v datovém modelu slouží pro majetkoprávní evidenci při provozování dálnic v rámci Dálničního informačního systému a nejsou výsledkem dokumentace skutečného provedení stavby

### 9.2  Tabulka mapových objektů souboru Majetkové hranice

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | MAJETKOVÁ HRANICE - M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| M - hranice katastrálního území | M-KN-HR-SPRAV | 1 | 29 | 4 | 0, CL8 | typ LIN |  | polyline |  | - plná čára, tvořící hranici kat. území |
| M - názvy správních celků | M-KN-NAZ-SPRAV | 2 | 29 | 0 | 0 | text |  | text |  | FT=1 (151), název k.ú. 4/4m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název obce 4,4/4,4m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název okresu (kraje) 6/6m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název státu 8,5/8,5m |
| M - ochranné sloupky lomových bodů majetkové hranice | M-KN-SL | 34 | 9 | 0 | 0 | cell |  | line | 11_14 | Sc=1 |
| M - majetková hranice | M-KN-MH | 52 | 5 | 3 | 0 | typ LIN |  | polyline |  | průběh hranice je u mezníku přerušen |
| M - stabilizace majetkové hranice (mezník) | M-KN-MEZ | 53 | 0 | 0 | 0 | cell |  | line | 01_05 | Sc=1,5 |
| M - čísla bodů - trvalý zábor dle projektu | M-KN-CISLAB | 54 | 12 | 0 | 0 | text |  | line |  | FT=1, 1,5/1,5 |
| - trvalý zábor dle GP |  | 54 | 3 | 0 | 0 | text |  | line |  | FT=1, 1,5/1,5 |

### 9.3  Tabulka mapových objektů souboru Výplně ploch parcel

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | VÝPLNĚ PLOCH PARCEL - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| F - parcela cizí, bez stavby | F-KN-CBS | 60 | 119/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 58 |
| F - parcela cizí, stavba ŘSD ČR | F-KN-CSR | 60 | 120/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 58 |
| F - parcela cizí, stavba cizí | F-KN-CS | 60 | 121/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 58 |
| F - parcela ve vlastnictví ŘSD ĆR, bez stavby | F-KN-RBS | 60 | 116/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 60 |
| F - parcela ve vlastnictví ŘSD ĆR, cizí stavba | F-KN-RCS | 60 | 117/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 60 |
| F - parcela v částečném vlastnictví ŘSD ĆR, bez stavby | F-KN-RC | 60 | 118/16 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  | číslo parcely - barva 60 |

# 10.  Tabulky Základní mapy dálnice (ZMD)

## 10.1  Tabulka mapových objektů souboru Účelový polohopis

Při tvorbě souboru Účelový polohopis se předpokládá využití stávajících (stejnojmenných) souborů, vyhotovených dle předpisu C1 pro projekt dálnice. Pro využití v informačním systému dálnice je soubor proti předpisu C1 mírně modifikován.

Soubor Účelový polohopis představuje ty předměty měření, které majetkoprávně s dálnicí nesouvisí. Vyjímku tvoří mosty a propustky, jejichž bližší určení do souboru Účelový polohopis nebo Polohopis dálnice bude určeno až při převodu do informačního systému.

Vztažné měřítko textů a značek v grafickém souboru je 1:1000.

Účelový polohopis neobsahuje objekty logicky se vztahující k souboru inženýrských sítí (sloupy, stožáry, kanalizační vpustě, šoupata ...). Tyto jsou uvedeny v grafickém souboru inženýrských sítí.

Hranice chráněného území a jeho ochranného pásma se kreslí dle ČSN 01 3411 (4) a vyhl. o výměnném formátu DKM (1). Při vykreslení na plotru musí být umístěny rovnoběžně s čárou hranice s nimi shodnou (duplicitní) ve vzdálenosti 0,5m dovnitř území nebo pásma . Uvnitř území se uvede popisem druh chráněného území.

Při výskytu duplicitních čar má vždy prioritu vrstva s nižším číslem (neplatí pro ploty, ty se kreslí vždy, i když jsou duplicitní s nižší vrstvou).

Poznámky:

- u liniových elementů lze použít i typ curvestring

- objekty „horských“ vpustí se umístí do LV 36, značka 06_30 v LV 12 souboru IS

- u mostů se hlavní těleso (viditelné i neviditelné hrany) umisťuje do LV 18, ostatní předměty měření (např. schodiště, rampy apod.) do LV 36

- objekty typu „ZUN“ a „ZUR“ (záchytná usazovací nádrž) se umisťuje v rozdělení dle skutečných předmětů měření (příjezdová cesta, chodníky, bet.obruby, žlaby) a do středu nádrže se umístí text „ZUN“, „ZUR“ - LV 3

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | ÚČELOVÝ POLOHOPIS - U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| budova - hrana | U-BUD-HRANA | 3 | 19 | 2 | 0 | typ LIN |  |  |  | - průnik budovy s terénem |
| budova - neviditelná hrana |  |  | 19 | 0 | 2 |  |  |  |  | - schody, schodiště, podchody |
| budova - popis+značky | U-BUD-PZ | 4 | 3 | 0 | 0 | text |  |  |  | - text popisu FT=1; 1,5m/1,5m; TXJ=CC |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_02 | - budova zděná, betonová, kovová |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_03 | - budova dřevěná |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_05 | - výtah v chodníku |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_09 | - kostel, kaple |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_10, 04_12 | - synagóga, pomník, zvonice |
| silnice hlavní | U-SIL-HLAV | 8 | 25 | 2 | 0,2 | typ LIN |  |  |  | - obrys silnice II. a vyšší třídy |
| silnice hlavní - popis | U-SIL-HLAV-P | 9 | 1 | 0 | 0 | text, cell |  |  | 08_02 | - FT=1; 2,5m/2,5m; TXJ=CC |
| silnice vedlejší | U-SIL-VEDL | 10 | 17 | 1 | 0,2 | typ LIN |  |  |  | - obrys silnice III. a nižší třídy |
| silnice vedlejší - popis | U-SIL-VEDL-P | 11 | 41 | 0 | 0 | text, cell |  |  | 08_02 | - FT=1; 2m/2m; TXJ=CC |
| silnice - polní , lesní a účelové cesty + popis | U-SIL-POLNI | 12 | 49 | 0 | 0,2 | typ LIN, text, cell |  |  | 08_02 | - FT=1, 2m/2m |
| železnice - koleje | U-KOLEJE | 15 | 21 | 2 | 0,2 | typ LIN |  |  |  |  |
| železnice - popis + značky | U-KOLEJE-PZ | 16 | 5 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0m/2,0m ;TXJ=CC |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_15, 05_08 | - mechanické návěstidlo, výhybka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_16 | - světelné návěstidlo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_17 | - mechanické závory |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_07 | - začátek a konec elektrifikovaného úseku |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_09 | - společný styk výhybek |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_10 | - křižovatková výhybka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_11 | - odbočení výhybky |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_12 | - konec výhybky |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_13 | - zarážedlo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_20 | - staničník |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_26 | - místní tabule |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_250 | - světelná signalizace na konstrukci |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_251 | - světelná signalizace na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_270 | - dopravní značka na konstrukci |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_271 | - dopravní značka na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_18 | - výstražné světelné zařízení |
| most - obrys, most - neviditelná hrana | U-MOST | 18 | 64 | 0 | 0,2 | typ LIN |  |  |  | - mosty |
| propustek - obrys , propustek-trouba | U-PROP | 19 | 80 | 0 | 0,2 | typ LIN |  |  |  | - propustky |
| vodstvo - břehové čáry | U-VODA-BREH | 21 | 15 | 0 | 0,2 | typ LIN |  |  |  |  |
| vodstvo - popisy | U-VODA-P | 22 | 15 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=23; 1,5m/1,2m; TXJ=CC |
| vodstvo - značky | U-VODA-ZN | 23 | 15 | 0 | 0 | cell |  |  | 08_01 | - zřídlo, pramen |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_02 | - směr vodního toku |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_03 | - vodní nádrž |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_04 | - močál |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_05 | - močál průchodný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_06 | - močál neprůchodný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_07 | - vodní tok občasný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_08 | - stavidlo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_09 | - vodočet |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_10 | - limnigraf |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_11 | - studna |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_12 | - sběrná studna |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_13 | - vodojem |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_14 | - sloup plavební signalizace |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_15 | - pobřežní signální světlo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_16 | - přístaviště |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_17 | - vodotrysk |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_18 | - odkalovací nádrž |
| les - obrys | U-LES-HR | 25 | 2 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - hranice lesa |
| les - popis | U-LES-P | 26 | 2 | 0 | 0 | text |  |  |  | FT=1; 2m/2m; TXJ=CC |
| jednotlivý strom , jednotlivý keř, obrys skupiny keřů | U-STROM | 27 | 2 | 0 | 0 | cell, typ LIN cell |  |  | 03_13 03_11 | - jednotlivý strom - jednotlivý keř |
| chráněné území - hranice | U-CHRANU-HR | 28 | 13 | 0 | 4 | typ LIN |  |  |  |  |
| ochranné pásmo - hranice | U-CHRANP-HR | 29 | 13 | 0 | 6 | typ LIN |  |  |  |  |
| chráněné území - popis | U-CHRAN-P | 30 | 13 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0m/2,0m; TXJ=CC - popis druhu chráněného území |
| technické ochranné pásmo - hranice | U-TCHR-HR | 31 | 14 | 0 | 6 | typ LIN |  |  |  |  |
| technické ochranné pásmo - popis | U-TCHR-P | 32 | 14 | 0 | 0 | text |  |  |  | FT=1; 2,0m/2,0m; TXJ=CC |
| polohopis - značky druhu pozemku | U-KULTURY | 33 | 16 | 0 | 0 | cell |  |  | 03_01 | - orná půda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_02 | - chmelnice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_03 | - vinice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_04 | - zahrada |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_05 | - ovocný sad |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_06 | - louka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_07 | - pastvina |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_08 | - bez rozlišení druhu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_09 | - jehličnatý porost |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_10 | - listnatý porost |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_11 | - křovinatý porost |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_12 | - kosodřevina |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_14 | - park, okrasná zahrada |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_15 | - hřbitov |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_16 | - neplodná půda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_17 | - rákosí |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 03_18 | - nemovitá kulturní památka |
| vrty, sondy | U-VRTY | 34 | 16 | 0 | 0 | cell , text |  |  | 07_08 | - trvale vystrojený vrt, FT=1; 1,5/1,5m |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_09 | - sonda vrtaná |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_10 | - sonda kopaná |
| místní názvy | U-NAZVY | 35 |  | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; TXJ=CC |
|  |  |  | 40 |  |  | text |  |  |  | - město - 8,5m/8,5m |
|  |  |  | 48 |  |  | text |  |  |  | - městský obvod, městská část - 5m/5m |
|  |  |  | 32 |  |  | text |  |  |  | - obec - 6,7m/6,7m |
|  |  |  | 64 |  |  | text |  |  |  | - část obce - 4,4m/4,4m |
|  |  |  | 72 |  |  | text |  |  |  | - náměstí, park - 2,3m/2,3m |
|  |  |  | 80 |  |  | text |  |  |  | - název ulice - 1,4m/1,4m |
| polohopis - linie ostatní | U-CARY-OST | 36 | 32 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - ostatní kresba polohopisu |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - neviditelná hrana |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_09 | - plot bez rozlišení |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_10 | - dřevěný plot jednostranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_11 | - dřevěný plot oboustranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_12 | - drátěný, kovový plot jednostranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_13 | - drátěný, kovový plot oboustranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_14 | - živý plot jednostranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_15 | - živý plot oboustranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_16 | - ohradní zeď jednostranná |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 02_17 | - ohradní zeď oboustranná |
| ploty bez rozlišení |  |  | 56 |  | CL5 |  |  |  |  | - ploty, ohradní zdi (bez rozlišení) |
| polohopis - značky ostatní | U-ZN-OST | 37 | 48 | 0 | 0 | cell |  |  | 04_11 | - předměty malého rozsahu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_12 | - zvonice, pomník, památník |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_13 | - zvonice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_14 | - pomník, památník |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_16 | - výdejní stojan |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_18 | - větrný motor |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_17 | - mechanické závory |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_240 | - zastávka veřejné dopravy |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_241 | - zastávka veřejné dopravy na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_26 | - místní tabule |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_270 | - dopravní značka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_271 | - dopravní značka na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 05_28 | - výstražný majáček |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_01 | - kovový, betonový, dřevěný stožár |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_01 | - povrchová těžební činnost |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_02 | - hliniště |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_03 | - rašeliniště, slatina |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_04 | - lom, povrchový důl |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_05 | - jáma |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_06 | - ústí štoly |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 07_07 | - průzkumná šachtice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_02 | - vodní tok |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_11 | - studna, studánka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 09_19 | - skály |
|  |  |  |  |  |  | cell cell |  |  | 01_05 11_30 | - hraniční znaky - norná stěna |
| polohopis - popis ostatní | U-POPIS-OST | 38 | 24 32 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; TXJ=CC 2m - FT=1; TXJ=CC 1,2m |
| rozsah fotogrametr. snímkování | U-FOTO | 41 | 4 | 0 | 1 | typ LIN |  |  |  | - rozsah snímkování při fotogrametrickém vyhodnocení, klady leteckých snímků |
| obrys lokality + popis | U-OBRYS | 42 | 4 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; TXJ=CC |
| hektarové křížky + popis | U-HEKT-KRIZ | 44 | 16 | 0 | 0 | cell |  |  | 99_01 99_02 | po 100 m |
|  |  |  |  |  |  | text |  |  |  | - FT=1; 1,5m/1,5m; TXJ=dopor. LC-horiz. na straně u křížku, vert. uprostřed |
| klad listů sekcí, klady ZMD | U-SEKCE | 46 | 33 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| značka Severu | U-SEVER | 47 | 0 | 0 | 0 | cell |  |  | 20_01 |  |
| výšky vstupů do objektů + popis | U-VSTUP | 50 | 24 | 0 | 0 | cell, text cell |  |  | 09-15 09-16 | - výška 1. NP, FT=1; 2,0m/1,2m - výška vodorovné hrany |

## 10.2  Tabulka mapových objektů souboru Bodová pole

Pole PBPP jsou rozděleny do tří oblastí podle druhu číslování. Jedná se o:

- číslování PBPP dle katastrálních území  (čísla přiděluje KÚ)

- číslování pro účelové mapování Ředitelství silnic a dálnic ČR -UPBPP (čísla přiděluje ŘSD ČR)

- body vyrovnané vytyčovací sítě (čísla přiděluje ŘSD ČR)

Značky bodů PBPP v číslování pro účelové mapování ŘSD ČR a značky bodů vytyčovací sítě jsou rozděleny na vrstvu trvale stabilizovaných bodů a vrstvu dočasně stabilizovaných bodů.

Mapový soubor Bodová pole a vytyčovací síť bude vždy zachycovat skutečný aktuální stav bodového pole.

Na Ředitelství silnic a dálnic ČR budou předávány místopisy bodů a seznamy souřadnic a výšek všech bodů polohových a výškových bodových polí včetně vzdálených bodů s trvalou signalizací..

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | BODOVÉ POLE - B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| ZPBP - značka | B-ZPBP-ZN | 1 | 12 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - bod základního poloh. bod. pole |
| ZPBP podzemní - značka | B-ZPBP-ZN | 1 | 12 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_02 | - bod s podzemní značkou |
| ZPBP - číslo | B-ZPBP-CIS | 2 | 12 | 2 | 0 | text |  |  |  | - úplné číslo s nomenkl. 3.0/3.0m ; FT=1 |
| ZPBP - nadmořská výška | B-ZPBP-VYS | 3 | 54 | 0 | 0 | text |  |  |  | - 2.0/1,5m ; FT=1 |
| ZPBP - název | B-ZPBP-NAZ | 4 | 12 | 2 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0/2,0m |
| bod jednotné nivelační sítě | B-NIVEL | 9 | 0 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_03 | - nivelační značka |
| PBPP - značka | B-PBPP-ZN | 11 | 26 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - bod PBPP s číslováním dle KÚ |
| PBPP podzemní - značka | B-PBPP-ZN | 11 | 12 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_02 | - bod PBPP s podzemní značkou |
| PBPP - číslo | B-PBPP-CIS | 12 | 12 | 2 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0/2,0m |
| PBPP - nadmořská výška | B-PBPP-VYS | 13 | 54 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,0m |
| UPBPP - značka trvale stab. bodu | B-UPBPP-ZN-T | 20 | 12 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - bod účelového PBPP s číslováním dle ŘSD ČR (účelové číslování) |
| UPBPP - značka dočasně stab. bodu | B-UPBPP-ZN-D | 21 | 74 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - dočasná stabilizace |
| UPBPP - číslo | B-UPBPP-CIS | 22 | 12 | 2 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0/2,0m |
| UPBPP - nadmořská výška | B-UPBPP-VYS | 23 | 54 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,0m |
| UPBPP - polygon | B-UPBPP-POLYG | 25 | 12 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - spojnice spojující body, šipka |
| UPBPP - směrové paprsky | B-UPBPP-SMERP | 26 | 12 | 0 | 3 | line |  |  |  |  |
| vytyčovací síť - značka trvale stab. bodu | B-VYT-ZN-T | 30 | 18 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - bod vytyčovací sítě |
| vytyčovací síť - značka dočasně stab. bodu | B-VYT-ZN-D | 31 | 34 | 0 | 0 | cell |  |  | 01_01 | - bod vytyčovací sítě |
| vytyčovací síť - číslo | B-VYT-CIS | 32 | 12 | 2 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0/2,0m |
| vytyčovací síť - nadm. výška | B-VYT-VYS | 33 | 54 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,0m |
| vytyčovací síť - polygon | B-VYT-POLYG | 35 | 12 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - spojnice spojující body, šipka |
| vytyčovací síť - směrové paprsky | B-VYT-SMERP | 36 | 12 | 0 | 3 | line |  |  |  |  |

## 10.3  Tabulky mapových objektů souborů Podrobných bodů

Údaje o podrobných bodech jsou uloženy ve třech souborech, dvou grafických a jednom textovém. V prvním grafickém souboru jsou uloženy čísla podrobných bodů a ve druhém tečky označující jejich souřadnice a čísla kót. V textovém souboru je uložen seznam souřadnic všech bodů.

Vztažný bod textového elementu čísla bodu a jeho kóty je nutno vždy umístit v místě (souřadnicích) podrobného bodu (podle polohy čísla bodu vůči pozici bodu) pro snadnou změnu velikosti textu. Kóta bodu není, z důvodu úspory místa, uváděna celá, ale ve formátu "x.xx", tj. pouze metry s přesností na dvě desetinná místa.

### 10.3.1  Tabulka objektů souboru čísel podrobných bodů

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | PODROBNÉ BODY - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| Podrobný bod - číslo | P-CISLA | 1 | 3 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1; 2m/2m |

### 10.3.2  Tabulka objektů souboru značek podrobných bodů

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | PODROBNÉ BODY - K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| Podrobný bod - značka | P-TECKA | 2 | 2 | 0 | 0 | cell |  | line |  | - tečka v místě bodu |
| Podrobný bod - popis výšek | P-KOTA | 3 | 6 | 0 | 0 | text |  | text |  | - FT=1, 1,2/1,0 m formát čísla je "x.xx" - jsou uvedeny pouze metry kóty s přesností na dvě desetinná místa |

## 10.4  Tabulka mapových objektů souboru Výškopis

Soubor výškopisu má úzký vztah k souborům podrobných bodů a výstupům z DTM.

Jediný možný způsob pro tvorbu vrstevnic je jejich vygenerování z digitálního modelu terénu a následná editace podle pravidel pro kreslení vrstevnic. Do příslušných vrstev mohou být doplněny dle požadavku objednatele vrstevnice skryté na dnech vodních ploch a toků.

Vztažné měřítko souboru je 1:1000.

Vrstevnice vygenerované z DTM budou editovány tak, že jejich průběh bude vždy ukončen na hraně zpevněného tělesa dálnice (počátek asfaltu nebo betonu). Přes vlastní těleso dálnice včetně středního pruhu nebudou vrstevnice procházet. Na terénních hranách a zemním tělesu dálnice budou vrstevnice  duplicitně se šrafami. Datový předpis opět vychází z předpisu C1.

Poznámky :

vrstevnice probíhající pod mosty (skryté) budou znázorněny tečkovanou čarou (ST=1)

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | VÝŠKOPIS - V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| výškopis - hrana | V-HRANA | 1 | 30 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - povinné spojnice |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| výškopis - šrafy (nezpevněný terén) | V-SRAFYN | 2 | 30 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | (vzdálenost čar 2m) |
| výškopis - šrafy (zpevněný terén) | V-SRAFYZ | 3 | 0 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | (vzdálenost čar 2m) |
| podrobný výškový bod - kóta (použít pouze po dohodě s ŘSD, jinak samostatný soubor „PK“) | V-PB-KOTA | 6 | 6 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 1,2m/1m; TXJ=BC (pro ink-jet plotry lze použít velikost textu poloviční) |
| výškopis - značky | V-ZNACKY | 7 | 6 | 0 | 0 | cell |  |  | 09_12 |  |
| vrstevnice zdůrazněné editované | V-VRST-ZDUR | 10 | 22 | 2 | 0 | typ LIN |  |  |  | 5 m |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - vrstevnice neviditelné (dna vodních ploch a toků, průběhy pod mosty) |
| vrstevnice zdůrazněné - popis | V-VRST-ZDUR-P | 11 | 6 | 2 | 0 | text |  |  |  | FT=23; 2,0/1,5m; TXJ=CC |
| vrstevnice základní editované | V-VRST-ZAKL | 12 | 6 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | 1 m |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | vrstevnice neviditelné (dna vodních ploch a toků, průběhy pod mosty) |
| vrstevnice základní - popis | V-VRST-ZAKL-P | 13 | 6 | 0 | 0 | text |  |  |  | FT=23; 1,8/1,4m |
| vrstevnice doplňkové editované | V-VRST-DOPL | 14 | 6 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  | 0,5 m |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | vrstevnice neviditelné (dna vodních ploch a toků, průběhy pod mosty) |
| vrstevnice doplňkové - popis | V-VRST-DOPL-P | 15 | 6 | 0 | 0 | text |  |  |  | FT=23; 1,8/1,4m |
| spádovka | V-SPADOVKA | 18 | 6 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |

## 10.5  Tabulka mapových objektů souboru Inženýrských sítí

Soubor inženýrských sítí vzniká především na základě dokumentace skutečného provedení. tj. geodetické měření inženýrské sítě před záhozem.Jako doplňkové lze využít informace získané u správců jednotlivých sítí. Obsahuje všechny objekty inženýrských sítí (neuvádějí se v účelovém polohopisu).

Průběh vedení se zakresluje nepřerušovanou čarou a značky druhu vedení se umísťují mimo (nad) čáru vedení (potrubí).

Druhy vedení se zobrazují podle normy ČSN 01 3411.

Současně s grafickým souborem inženýrských sítí budou předány popisné informace o všech sítích ve formátu databázové tabulky (DBF souboru - struktura je uvedena dále). Záznamy (řádky) z tabulky budou v systému MicroStation připojeny k čarám vedení inženýrských sítí.

Při vytváření databázové tabulky o inženýrských sítích bude každému vedení inženýrské sítě přiřazeno jednoznačné identifikační osmimístné číslo skládající se z pořadového čísla správce (první čtyři místa) a pořadového čísla dílčí sítě správce (další čtyři místa), oddělené pomlčkou v následujícím tvaru:

yxxx-zzzz

číslo dílčí sítě konkrétního správce

číslo správce ve skupině

identifikátor skupiny správců

Pořadové číslo správce je čtyřmístné a skládá se z identifikátoru skupiny správců a čísla správce v příslušné skupině. Identifikátor skupiny představuje  základní typ sítě dle následujících obecných pravidel:

| Pořadové číslo správce | Základní typy sítí správce | Název správce |
| --- | --- | --- |
| Identifikátor skupiny správců | Číslo správce ve skupině |  |  |
| 1 | 1 - 999 | všechny druhy sítí ve správě ŘSD ČR, uvedené v Dálničním informačním systému (DIS) – správa a údržba dálnic a RS | inženýrské sítě ve správě ŘSD ČR, v členění dle závodů a jednotlivých SSÚD (jednoznačný číselník vyhotoví ŘSD ČR a před zadáním díla předá zhotoviteli) |
| 2 | 1 - 999 | všechny druhy sítí ve správě ŘSD ČR, uvedené v Dálničním informačním systému (ISD) – správa a údržba silnic - SÚS | inženýrské sítě ve správě ŘSD ČR, v členění dle závodů a jednotlivých SSÚD (jednoznačný číselník vyhotoví ŘSD ČR a před zadáním díla předá zhotoviteli) |
| 3 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | vodovody a kanalizace | velké regionální organizace, spravující vodovody a kanalizace (např. SmVaK Ostrava, VaK Brno apod.) |
| 4 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | vedení a kabely VVN, VN, NN a sdělovací | velké regionální organizace, spravující uvedené rozvody (např. ČEPS Praha, SME Ostrava, JME Brno, Český Telecom apod.) |
| 5 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | plynovody | velké regionální organizace, spravující uvedené rozvody (např. Transgas, JMP Brno, SMP Ostrava apod.) |
| 6 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | všechny druhy sítí | státní a rozpočtové organizace (České dráhy, Povodí Moravy, Státní lesy. Armáda ČR, apod.) |
| 7 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | všechny druhy sítí | obce a města |
| 8 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | všechny druhy sítí | zemědělské a ostatní organizace |
| 9 | 1 – 499 *) 500 – 999 **) | všechny druhy sítí | fyzické osoby |

*)    vymezená skupina správců, jejichž sítě se nacházejí na dálnicích a RS, provozovaných ŘSD ČR, Závod  Praha,

**)  vymezená skupina správců, jejichž sítě se nacházejí na dálnicích a RS, provozovaných ŘSD ČR, Závod Brno

Jednotlivá pořadová čísla správců budou postupně evidována v číselníku vlastních správců (tj. organizací ŘSD ČR) a ostatních správců u odpovědného pracovníka ŘSD ČR, Závod Praha nebo Závod Brno. Při zahájení staveb budou stávající číselníky předány zhotoviteli prací a budou mu přidělena další čísla k použití.

Zásady tvorby souboru inženýrských sítí:

- seznam správců a jim přidělených čísel musí být uveden v technické zprávě stavby

- průběžná podzemní síť (např.  sdělovací kabel ve středním pruhu ve správě ŘSD ČR, přecházející z jedné stavby na druhou) musí mít svůj databázový záznam v každé části dle příslušnosti ke konkrétní stavbě,

- regionálním organizacím nebo organizacím s celostátní působností musí být vždy přiřazeno v rámci číselníku správců pouze jediné číslo správce, dílčí identifikační členění bude upřesněno v dalších položkách databáze (adresa, telefon apod.). Vyjímku tvoří pouze organizace s celostátní působností, např. Český Telecom, České dráhy apod. které budou mít číslo správce samostatně pro dálnice a rychlostní silnice (RS) ve správě ŘSD ČR, Závod  Praha a Závod Brno,

- případná jiná síť správce (nikoliv základní)  - např. sdělovací vedení podél tranzitního plynovodu musí být zařazeno dle základního identifikátoru správce, tj. č. 5 – plynovody,

- každé dílčí vedení inženýrské sítě musí být ve výkrese IS prezentováno pokud možno pouze jedním lineárním prvkem (typ Line – úsečka, typ Line string – lomená čára u „delších“ vedení nebo Complex string – složený řetězec). V případě použití elementu typu Complex string je nutno databázový záznam připojit teprve po spojení dílčích částí do výsledného elementu, nikoliv k jeho dílčím prvkům,

- při každé podstatné změně charakteru sítě (např. významné změny materiálu, dimenzí apod) musí být vytvořen samostatný grafický element a samostatný databázový záznam (vyjímku tvoří např.napojení drobných a krátkých domovních přípojek vodovodu nebo přípojek kanalizace ke kanalizačním vpustím),

- různé inženýrské sítě (nebo sítě s jinými parametry nebo správci), uložené „na sobě“ v jedné kynetě mohou být v terénu zaměřeny pouze jedním bodem v trase, ve výkrese musí být jednotlivé trasy od sebe odsunuty na konstantní vzdálenost 0,10m

- průběhy inženýrských sítí pod mosty se nepřerušují

- ochranná pásma vedení se zakreslují dle ČSN a to v předepsané vzdálenosti od krajního vodiče (nikoliv osy vedení) v závislosti na napětí vedení

- elektrická zásuvka ve středním pruhu dálnice se označuje značkou 06_66, LV 2

- standardní chráničky inženýrských sítí se zakreslují typem čáry 5, rovnoběžně s vedením, ve vzdálenosti 0,5m od osy vedení na obě strany

- veškeré doplňkové informace o sítích (např. dimenze chrániček, počty kabelů atd) se do souborů zapisují doplňkovými texty

- databázový záznam je připojen k ucelenému průběhu sítě, která vykazuje parametry, uvedené v databázi. V případě významné změny parametrů se připojuje nový záznam s vyznačenou změnou.Nelze-li rozlišit změnu parametrů v poloze sítě (např. změna dimenze potrubí), je možno do databáze uvést  více parametrů

Specifikace databázového systému:

- datové záznamy o jednotlivých sítích musí být vedeny v databázových tabulkách ve formátu XBASE (.DBF). Při připojování záznamů ke grafickým prvkům musí být nastaven režim připojení XBASE (řetězec “xbase“ jako první položka v proměnné MS_LINKTYPE – v hlavním menu MicroStation – Prostředí – Konfigurační proměnné – Databáze – Databázové napojení,

- pro každou stavbu musí být vyhotovena samostatná databázová tabulka. Její pořadové číslo (totožné s číslem entity DB tabulky) bude evidováno odpovědným pracovníkem ŘSD ČR, Závod  Praha nebo Závod Brno. Před zahájením nové stavby bude nové číslo tabulky přiděleno zpracovateli prací

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| el. vedení - nadzemní | S-EL-VEDENI | 1 | 10 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  | druh el. vedení rozlišen značkou |
| el. vedení - podzemní / chránička |  |  |  |  | 0/5 |  |  |  |  | nad čárou vedení a v připojené |
| el. vedení - podzemní neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | negrafické databázi |
| el. vedení - značky zařízení | S-EL-ZNACKY | 2 | 27 | 0 | 0 | text |  |  |  | FT=1; 1,0/1,0 specifikace (např. PRIS) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_01 | - sloup kovový, betonový, dřevěný |
|  |  |  |  |  |  | cell cell cell cell |  |  | 06_02 06_66 11_04 11_05 | - sloup příhradový - el.zásuvka ve středním pruhu - dálniční osvětlení - jednostranné - dálniční osvětlení - oboustranné |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_65 | - objekt elektro , trafo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_66 | - rozdělovací skříň |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_67 | - transformační stanice |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_11 | - střed předmětu malého rozsahu + text |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_03 | - nástěnná konzola |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_560 | - stožárové svítidlo |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_561 | - svítidlo na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_64 | - kabelová spojka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační šachta (nepoužívat) |
| el. vedení - popis | S-EL-POPIS | 3 | 10 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 51 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 35 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| el vedení - značky nad čarou vedení | S-EL-ZN-VED | 4 | 10 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_59 | - bez rozlišení elektro |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_60 | - vedení NN |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_61 | - vedení VN |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_62 | - vedení VVN |
| vodovod potrubí - nadzemní | S-VOD-POTR | 6 | 34 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  | - druh vodovodního potrubí rozlišen značkou nad čarou potrubí a v připojené negrafické databázi |
| vodovod potrubí - podzemní / chránička |  |  |  |  | 0/5 |  |  |  |  |  |
| vodovod potrubí - podzemní neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| vodovod - značky zařízení | S-VOD-ZNACKY | 7 | 50 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_19 | - lomový bod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 11_14 | - tyčový znak voda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_12 | - nadzemní hydrant |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_13 | - podzemní hydrant |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_14 | - vodovodní šoupátko |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_10 | - vzdušníková šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_11 | - vodoměrná šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_11 | - studna |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 08_17 | - vodotrysk |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační šachta (nepoužívat) |
| vodovod - popis | S-VOD-POPIS | 8 | 34 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 18 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1 |
|  |  |  | 66 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| vodovod - značky nad čarou potrubí | S-VOD-ZN-POTR | 9 | 34 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_15 | - voda bez rozlišení |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_16 | - pitná voda |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_17 | - užitková voda |
| kanalizace - potrubí , propojení melioračních šachet | S-KAN-POTR | 11 | 30 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  | - druh kanalizačního potrubí rozlišen značkou nad čarou potrubí a v připojené negrafické databázi |
| kanalizace - potrubí neověřený průběh |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| kanalizace - značky zařízení , meliorace-značky zařízení | S-KAN-ZNACKY | 12 | 46 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační , meliorační šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_30 | - uliční vpusť |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_21 | - větrací kanalizační šachta |
| kanalizace - popis | S-KAN-POPIS | 13 | 30 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 38 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 62 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| kanalizace - značky nad čarou potrubí | S-KAN-ZN-POTR | 14 | 30 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_23 | - kanalizace bez rozlišení |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_24 | - jednotná kanalizace |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_25 | - odlehčovací stoka jednotné kanalizace |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_26 | - dešťová kanalizace |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_27 | - splašková kanalizace |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_28 | - průmyslové odpadní vody |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_29 | - výtlačné kalové potrubí |
| plynovod - potrubí nadzemní | S-PLY-POTR | 16 | 4 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  | - druh plynového potrubí rozlišen značkou nad čarou potrubí a v připojené negrafické databázi |
| plynovod - potrubí podzemní / chránička |  |  |  |  | 0/5 |  |  |  |  |  |
| plynovod - potrubí neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| plynovod - značky zařízení | S-PLY-ZNACKY | 17 | 20 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_14 | - plynovodní šoupátko (uzávěr) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_38 | - čichačka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 11_14 | - tyčový znak plyn |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_11 | - střed předmětu malého rozsahu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_41 | - odvodňovač |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_39 | - KVO |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_40 | - izolační spojka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_43 | - síťový regulátor |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_44 | - kompenzátor |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_45 | - odfuk |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_46 | - redukce |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_47 | - armaturní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_48 | - šachta se šoupátkem |
| plynovod - popis | S-PLY-POPIS | 18 | 4 | 0 | 0 | text |  |  |  | - textový popis FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 36 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 52 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| plynovod - značky nad čarou potrubí | S-PLY-ZN-POTR | 19 | 4 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_32 | - bez rozlišení tlaku |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_33 | - nízkotlaké (NTL) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_34 | - středotlaké (STL) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_35 | - vysokotlaké (VTL, VVTL) |
| sdělovací vedení - nadzemní | S-SDE-VEDENI | 21 | 29 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  | - druh vedení rozlišen značkou nad čarou vedení a v připojené negrafické databázi |
| sdělovací vedení - podzemní + DOK /chránička/ |  |  |  |  | 0/5 |  |  |  |  |  |
| sdělovací vedení neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| sdělovací vedení - značky zařízení | S-SDE-ZNACKY | 22 | 45 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_01 | - stožár bez rozlišení |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_790 | - reproduktor na stožáru |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_791 | - reproduktor na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_03 | - nástěnná konzola |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_64 | - kabelová spojka |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_750 | - telefonní budka volná |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_751 | - telefonní automat na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_780 | - venkovní hodiny na stožáru |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_781 | - venkovní hodiny na objektu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 04_11 | - střed předmětu malého rozsahu |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační šachta (nepoužívat) |
| sdělovací vedení - popis | S-SDE-POPIS | 23 | 29 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 (např. DOK) |
|  |  |  | 53 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 61 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| sdělovací vedení - značky nad čarou vedení | S-SDE-ZN-VED | 24 | 29 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_70 | - vedení sdělovací |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_71 | - vedení požární ochrany |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_72 | - vedení hodinových zařízení |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_73 | - vedení pro anténní rozvod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_70 | - sdělovací vedení ČD, DOK |
| teplovod - potrubí nadzemní teplovod - potrubí podzemní / chránička | S-TEP-POTR | 26 | 35 | 0 | 3 0/5 | typ LIN |  |  |  | - druh teplovodního potrubí rozlišen značkou nad čarou potrubí a v připojené negrafické databázi |
| teplovod - potrubí neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| teplovod - značky zařízení | S-TEP-ZNACKY | 27 | 43 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_81 | - teplovodní kanál |
| teplovod - popis | S-TEP-POPIS | 28 | 35 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 51 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 67 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| teplovod - značky nad čarou potrubí | S-TEP-ZN-POTR | 29 | 35 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_51 | - bez rozlišení teplovod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_52 | - primární teplovod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_53 | - primární horkovod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_54 | - primární parovod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_55 | - sekundární rozvod |
| produktovod - potrubí nadzemní produktovod - potrubí podzemní / chránička | S-PRO-POTR | 31 | 35 | 0 | 3 0/5 | typ LIN |  |  |  | - druh potrubí rozlišen značkou nad čarou potrubí a v připojené negrafické databázi |
| produktovod - potrubí neověřené |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| produktovod - značky zařízení | S-PRO-ZNACKY | 32 | 43 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_14, 06_08 | - šoupátka-produkt., šachta-produkt. |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
| produktovod - popis | S-PRO-POPIS | 33 | 35 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 59 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 75 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0; 0,5/0,5 |
| produktovod - značky nad čarou potrubí | S-PRO-ZN-POTR | 34 | 35 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_80 | - produktovod |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_37 | - stlačený (zředěný) vzduch |
| jiná vedení/potrubí - nadzemní | S-JINA-VED | 36 | 35 | 0 | 3 | typ LIN |  |  |  |  |
| jiná vedení/potrubí - podzemní / chránička |  |  |  |  | 0/5 |  |  |  |  |  |
| jiná vedení/potrubí - neověřená |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| jiná vedení/potrubí - značky zařízení | S-JINA-ZNACKY | 37 | 43 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_14 | - šoupátko, uzávěr |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační šachta (nepoužívat) |
| jiná vedení/potrubí - popis | S-JINA-POPIS | 38 | 35 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 83 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 99 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| dálniční drenáž - podzemní | S-DALN-DREN | 40 | 30 | 0 | 0 | typ LIN |  |  |  |  |
| dálniční drenáž - neověřená |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| dálniční drenáž - značky zařízení |  | 41 | 46 | 0 | 0 | cell |  |  | 06_08 | - vstupní šachta (nepoužívat) |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_30 | - vpusť |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_31 | - spadliště |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 06_20 | - kanalizační šachta |
| dálniční drenáž - popis |  | 42 | 30 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2.0/2.0 |
|  |  |  | 38 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 1,0/1,0 |
|  |  |  | 54 |  |  | text |  |  |  | - text doplňující 0,5/0,5 |
| dálniční drenáž - značky nad čarou + text |  | 43 | 30 | 0 | 0 | cell, text |  |  | 06_26 | - text "DREN", FT=1 2,0/2,0 u značky |
| označení DBF záznamů (grafická identifikace sítí) | S-DBF | 50 | 9 | 0 | 0 | text |  |  |  | číslo IS FT=1;2,0/2,0m ;SF=3,0 R=5,6m, šipka d=2m,š=1m |
| hranice vodního zdroje + popis | S-VOD-ZDR | 52 | 2 | 0 | 4 | typ LIN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | text |  |  |  | - FT=1; 2,0/2,0m; TXJ=CC |
| hranice území meliorace+popis | S-MELIORACE | 53 | 35 | 0 | 4 | typ LIN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | text |  |  |  | - text "Meliorace" FT=1; 4m/4m; TXJ=CC |
| Ochranná pásma | S-OCHR-PA | 55 | 0 | 0 | 6 | typ LIN |  |  |  | - ochranná pásma inž.sítí dle ČSN |

Struktura databázové tabulky o inženýrských sítích

| Název DB sloupce | Typ | Obsah | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| DRUH_IS | char(32) | Druh inženýrské sítě | např: vodovod kanalizace el. vedení plynovod kabel ČD |
| DRUH_VED | char(32) | Druh vedení/potrubí | např. pro vodovod: bez rozlišení pitná voda užitková voda |
| ID_CIS | char(9) | identifikační číslo | formát čísla je yxxx-zzzz y - identifikátor skupiny správců xxx - číslo správce ve skupině zzzz - číslo dílčí sítě správce |
| SPRAVCE | char(64) | Správce | název a adresa správce inženýrské sítě |
| ICO | char(16) | Identifikační číslo organizace | volné čísla mohou být využita pro dílčí členění správce dle organizačních jednotek |
| KONTAKT | char(24) | Kontaktní osoba | jméno kontaktní osoby správce sítě |
| TELEFON | char(16) | Telefon konktaktní osoby | telefonní číslo kontaktní osoby správce |
| FAX | char(16) | Fax konktatní osoby | faxové číslo kontaktní osoby správce |
| E_MAIL | char(32) | E_mail kontaktní osoby | e_mailová adresa kontaktní osoby |
| MATERIAL | char(16) | Materiál | např. ocel, PE, kamenina |
| DIMENSE | char(16) | Dimense |  |
| ULOZENI | num(6,2) | Uložení | hloubka uložení v zemi (výška nad zemí) v metrech na jedno des. místo |
| STAVBA | char(16) | číslo stavby dle ŘSD | číselné označení stavby dle ŘSD ČR |
| OBJ_CIS | char(16) | číslo stav. objektu |  |
| OBJ_NAZEV | char(64) | název stav. objektu |  |
| ZPUS_URC | num(1) | Způsob určení | možné volby: 1 – v terénu vytyčeno a zaměřeno 2 - dle souřadnic S-JTSK správce 3 - dle kót správce 4 - orientačně (přibližný průběh) |
| POZNAMKA | char(32) | Poznámka | další doplňující údaje o sítí |
| MSLINK | num(10) | Vazba na MicroStation |  |

# 10.6  Tabulka mapových objektů souboru Polohopis dálnice

Soubor Polohopis dálnice představuje ty předměty měření, které s dálnicí bezprostředně souvisí ( ležící uvnitř trvalého záboru dálnice ).

Poznámky :

- u  liniových elementů lze použít typ curvestring

- zakrytý odvodňovací žlábek se zakresluje pouze osou

- odvodňovací žlábek přisazený k hraně dálnice se zakresluje pouze jednou, vnější hranou,

- jednostranné i zdvojené svodidlo se zaměřuje v ose sloupku

- pro průběhy svodidel pod mosty (shora neviditelné) se používá linie č. 2

- pro popisy čísel dálničních mostů lze použít uživatelskou čáru CL 9

- čísla dálničních mostů a propustků dodá ŘSD ČR

- protihluková zeď se zaměřuje a zakresluje v ose sloupů (průnik s terénem), typ protihlukové stěny se popíše textem

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | POLOHOPIS DÁLNICE - P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| Dálnice - hrana změny materiálu - popis AB/CB |  | 2 | 37 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1 , 2,0/2,0 |
| Dálnice - hrana změny materiálu - linie |  | 3 | 37 | 0 | 0,2 | typ LIN |  |  |  | - příčné a podélné hrany asfaltobeton – cementobeton |
| Dálnice - hrana tělesa (vnější hrana komunikace) |  | 4 | 64 | 0 | 0,2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - staničení provozní 100m |  | 8 | 13 | 2 | 0 | cell |  |  | 05_20 | - v ose středního pruhu |
| Dálnice - staničení provozní 100m - popis |  | 9 | 13 | 2 | 0 | text |  |  |  | - FT=1 , 2,0/2,0 |
| Dálnice - staničení provozní 500m - popis |  | 10 | 13 | 8 | 0 | text |  |  |  | - FT=1 , 10,0/10,0 |
| Dálnice – svodidlo jednostranné, pravé |  | 15 | 9 | 0 | CL1_P, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| - svodidlo jednostranné, levé |  |  | 14 |  | CL1_L, 2 |  |  |  |  |  |
| Dálnice - svodidlo zdvojené |  | 16 | 9 | 0 | CL2, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - řetěz |  | 17 | 9 | 0 | CL3, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Směrový sloupek (na všech komunikacích) |  | 18 | 0 | 0 | 0 | cell |  |  | 11_17 | - směrový sloupek jednostranný |
|  |  |  |  |  |  | cell |  |  | 11_18 | - směrový sloupek zdvojený |
| Dálnice – betonové svodidlo |  | 19 | 9 | 0 | CL7, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| - lanové svodidlo |  |  | 14 |  | CL10, 2 |  |  |  |  |  |
| Dálnice - zábradlí |  | 20 | 9 | 0 | CL4, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - zdi obkladní, opěrné, zárubní, parapetové + popis |  | 21 | 0 | 0 | 0,2 | typ LIN, text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,2m |
| Dálnice - zeď protihluková + popis |  | 24 | 0 | 3/0 | 0,2 | typ LIN, text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,2m |
| Dálnice - polohopis ostatní + popis |  | 27 | 0 | 0 | 0,2 | typ LIN, text |  |  |  | - FT=1; 1,5/1,2m |
| Dálnice – chránička pod dálnicí, kolektor v mostech + šachta |  | 30 | 0 | 0 | 0,2 | cell, typ LIN |  |  | 06_08 | - vstupní šachta u mostů apod. |
| Dálnice - zařízení (SOS, informátor větru, počítač provozu, . METEO, teplotní čidlo, popis hlásek, uzlové body) |  | 34 | 48 | 0 | 0 | Cell, text Cell Cell Cell, text Cell, text Cell Cell Text Text |  |  | 11_02 11_06 11_01 04_11 01_08 06_04 11_14 | - počítač provozu, FT=1, 1,5/1,2 - bezpečnostní hlásič - informátor větru - teplotní čidlo, FT=1, 1,5/1,2 - uzlový bod, FT=1, 1,5/1,2 - vysílací stožár - orientační sloupek (nepoužívat) - popis hlásek METEO: FT=1; 1,5/1,2m - popis SOS: FT=1; 1,5/1,2m |
| Odvodňovací žlábek - hrany, osa krytého žlábku Štěrbinový žlábek |  | 40 | 20 | 0 | 0,6, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Zpevněný příkop (hrany) + popis materiálu |  | 41 | 48 | 0 | 0,2 | typ LIN, text |  |  |  | - FT=1, 1,5/1,2m |
| Rozvodí odvodňovacího žlábku + šipky směru toku |  | 42 | 48 | 0 | 0 | typ LIN, cell |  |  | 08_02 | - směr toku |
| Číslo dálničních mostů a propustků |  | 43 | 48 | 2 | 0 | text, line, arc |  |  |  | FT=1 , 2,0/2,0 - nutno rozbít čáru CL9 |

## 10.7  Tabulka mapových objektů souboru Dopravní značení

Obsahem souboru jsou svislá a vodorovná dopravní značení včetně reklam, ležících uvnitř trvalého záboru (majetkové hranice) dálnice a na křižujících komunikacích do vzdálenosti cca 50m od záboru. Vodorovné značení pod mosty se nezakresluje. Více dopravních značek na jednom sloupu se zobrazí jako „vějíř“ jednotlivých buněk se společným vztažným bodem v místě sloupu ( pro jednoznačné připojení databázových záznamů v informačním systému ).

Poznámky :

- u značky reklam se umísťuje text s názvem reklamní agentury (např. QUO, MEDIA apod.) a číslo reklamy. Obsah reklamy se neuvádí. U rozměrných reklamních tabulí se zaměřují sloupy reklamy (průnik s terénem) a mezi ně se umísťuje příslušná grafická značka

- při umístění dvou různých kategorií dopravních značek na jednom sloupku  se umísťují obě grafické značky v úhlu čar cca 45º včetně obou popisů

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| Dálnice - vodorovné značení - souvislá čára |  | 1 | 7 | 0 | 0, 2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - vodorovné značení - přerušovaná čára |  | 3 | 7 | 0 | CL6,2 | typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - vodorovné značení - ostrůvky, přechody-vnitřní šrafy |  | 5 | 7 | 0 | 0, 2 | shape, typ LIN |  |  |  |  |
| Dálnice - vodorovné značení - směrové šipky |  | 7 | 7 | 0 | 0 | Cell Cell Cell Cell Cell Cell Cell Cell |  |  | 11_20 11_23 11_24 11_21 11_22 11_25 11_26 11_27 | - šipka přímá - šipka vlevo - šipka vpravo - šipka přímá vlevo - šipka přímá vpravo - šipka obousměrná - předběžná šipka vpravo - předběžná šipka vlevo |
| Dálnice - svislé dopravní značky |  | 9 | 0 | 0 | 0 | Cell Cell Cell Cell Cell Cell Typ LIN |  |  | 11_07 11_08 11_09 11_10 11_11 06_01 | - značka zákazová - značka příkazová - značka výstražná - návěští - návěští zavěšené - kovový sloup - atypické značky |
| Dálnice - svislé dopravní značky, portál |  | 10 | 0 | 0 | 0 3 | typ LIN cell cell cell |  |  | 06_01 06_02 11_11 | - betonová patka - kovový sloup - příhradový stožár - návěští zavěšené , portál |
| Dálnice - svislé dopravní značky - popis dle vyhlášky |  | 11 | 0 | 0 | 0 | Text |  |  |  | - FT=1 2.0/2.0 |
| Dálnice - reklama |  | 13 | 0 | 0 | 0 | Cell Cell Cell Typ LIN |  |  | 11_12 11_13 06_01 | - reklama - reklama zavěšená - kovový sloup - atypická reklama |
| Dálnice -reklama- popis |  | 15 | 0 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1 2.0/2.0 |
| Dálnice - ostatní dopravní značení |  | 17 | 0 | 0 | 0 | typ LIN, text |  |  |  | - FT=1 2,0,/2,0 |

## 10.8	Tabulka mapových objektů souboru Registr sítí.

Obsahem souboru jsou čísla bodů zaměřených podzemních sítí v trvalém záboru dálnice a jejím ochranném pásmu. Do tohoto souboru budou postupně při aktualizaci načítány souřadnice křižujících vedení pro jednoznačnou lokalizaci sítí. Podrobné body sítí jsou rozděleny dle jednotlivých  druhů.

## 10.9	Tabulka mapových objektů souboru Výplně ploch ZMD.

Obsahem souboru jsou výplně ploch Základní mapy dálnice. jedná se o následující obsahové výplně:

- povrch dálnice -  cementobeton (CB)

- povrch dálnice - asfaltobeton (AB)

- plochy stavebních objektů

- plochy lesů a dálniční zeleně

- vodní plochy

Poznámka:

- výplň plochy povrchu dálnice u křižovatkových ramp nebo u odpočívek končí na majetkové hranici ŘSD ČR,

- výplně ploch, které nejsou uzavřeny (ukončení lesů za ochranným pásmem dálnice apod.) budou ukončeny zhruba na úrovni spojnice krajních geodeticky měřených bodů.

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | Registr sítí - R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| Body pro elektro |  | 1 | 10 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro vodovod |  | 2 | 34 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro kanalizaci |  | 3 | 30 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro plynovod |  | 4 | 4 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro sdělovací vedení +DOK |  | 5 | 29 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro teplovod |  | 6 | 3 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro produktovod |  | 7 | 12 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |
| Body pro jiné sítě |  | 8 | 12 | 0 | 0 | text |  |  |  | - FT=1, 1.0/1.0 |

| Předpis B2, verze 5.0 |  | MicroStation | AutoCAD |  | Výplně ploch ZMD - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název mapového prvku | Název vrstvy | Vr. | Bar. | Tl. | Typ | Element | Bar. | Element | Značka | Poznámka |
| F – povrch dálnice – cementobeton (CB) | F-CB | 1 | 88 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  |  |
| F – povrch dálnice – asfaltobeton (AB) | F-AB | 1 | 112 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  |  |
| F – plochy stavebních objektů | F-ST | 11 | 100 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  |  |
| F – plochy lesů a dálniční zeleně | F-ZE | 12 | 90 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  |  |
| F – vodní plochy | F-VO | 14 | 33 | 0 | 0 | complex shape |  |  |  |  |

## 11. ZÁVĚR

- zásady uvedené v tomto předpise jsou závazné pro všechny organizační jednotky ŘSD ČR, přebírající zaměření skutečného stavu dálnic a rychlostních silnic

- nedodání dokumentace se všemi náležitostmi, uvedenými v tomto předpise, musí být při přejímce hodnoceno jako hrubá závada, bránící převzetí výsledného díla,

- ruší se platnost předchozí verze předpisu B2 – verze 4.0,

- rozpracované dílo, vyhotovené dle předchozí verze předpisu B2 – verze 4.0 může být do dohodě s objednatelem vyhotoveno dle této předchozí verze.

Předpis B2 – verze 5.0 nabývá platnosti dne 1.6.2002.

Literatura:

- Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhláška v platném znění

- Zpravodaj ČÚZK o výměnném formátu KN, verze 1.3 a vyšší

- Zeměměřický zákon a jeho prováděcí vyhláška v platném znění

Příloha č.1 - Paleta barev a typy čar

Paleta barev

Paleta barev je určena pro nastavení barev elementů v grafických souborech a jejich zobrazování na monitoru počítače. Při plotrování budou použity barvy dohodnuté se zadavatelem.

Barvy MicroStation jsou vybrány z původní (default) palety barev systému MicroStation verze 5.0 pro DOS. Z této palety je také převzato číslování barev. Pro systém AutoCAD byly vybrány barvy odpovídající.

|  | MicroStation | AutoCAD | Použití v souborech |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva | Číslo | Šířka čáry | R | G | B | Číslo barvy | K- | U- | B- | V- | S- | P- |
| bílá – šedá | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | x | x |  |  |  | x |
|  | 9 | 0 | 192 | 192 | 192 | 253, 252 |  |  |  |  | x |  |
|  | 14 | 0 | 176 | 176 | 176 | 252 |  | x |  |  |  |  |
|  | 16 | 0 | 240 | 240 | 240 | 7 | x | x |  |  |  |  |
|  | 24 | 2 | 240 | 240 | 240 | 7 | x |  |  |  |  |  |
| modrá | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | 2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 17 | 1 | 0 | 0 | 240 | 2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 25 | 2 | 0 | 0 | 240 | 2 |  | x |  |  |  |  |
|  | 33 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 |  | x |  |  |  | x |
| zelená | 2 | 0 | 0 | 255 | 0 | 3 | x | x |  |  | x | x |
|  | 18 | 0 | 0 | 240 | 0 | 3 | x |  |  |  |  | x |
|  | 26 | 2 | 0 | 240 | 0 | 3 | x |  |  |  |  | x |
|  | 34 | 0 | 0 | 225 | 0 | 82 |  |  |  |  | x |  |
| červená | 3 | 0 | 255 | 0 | 0 | 5 |  | x | x |  | x | x |
|  | 19 | 2 | 240 | 0 | 0 | 5 |  | x |  |  |  | x |
| žlutá | 4 | 0 | 255 | 255 | 0 | 1 | x | x |  |  | x | x |
| fialová | 5 | 0 | 255 | 0 | 255 | 6 |  | x |  |  |  |  |
|  | 13 | 0 | 128 | 0 | 160 | 206 | x | x |  |  |  |  |
|  | 21 | 2 | 240 | 0 | 240 | 180 |  | x |  |  |  |  |
|  | 29 | 0 | 240 | 0 | 240 | 180 | x |  |  |  | x |  |
| hnědá | 6 | 0 | 255 | 127 | 0 | 18 |  |  | x | x |  |  |
|  | 22 | 2 | 240 | 122 | 0 | 18 |  |  |  | x |  |  |
|  | 30 | 0 | 240 | 122 | 0 | 28 |  |  |  | x | x |  |
| světle modrá (cyan) | 7 | 0 | 0 | 255 | 255 | 4 |  | x |  |  |  | x |
| červenofialová | 10 | 0 | 254 | 0 | 96 | 230 |  |  |  |  | x |  |
| světle modrozelená | 12 | 0 | 0 | 254 | 160 | (110) |  |  |  |  | x |  |

Perový plotr

| Číslo pera | Barva | Čísla barev |
| --- | --- | --- |
| 1 | černá | 0,9,14,16,24 |
| 2 | modrá | 1,17,25,33 |
| 3 | zelená | 2,18,26,34 |
| 4 | červená | 3,19 |
| 5 | žlutá | 4 |
| 6 | fialová | 5,13,21,29 |
| 7 | hnědá | 6,22,30 |
| 8 | oranžová |  |

Příloha č.2 - Knihovna značek